## Slide 1: State Table ตารางสถานะ ปรับปรุง 18 เมษายน 2562
ตารางสถานะ (State Table) คือ
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของวงจร Sequential
โดยแสดงว่า
  PS : Present State เมื่อที่ได้รับ Input มาแล้ว ก็เตรียมไปสถานะถัดไป
  NS : Next State แล้วจะไปไหนต่อ และ Output เป็นเท่าใด
ซึ่งมีวิธีเขียน 2 แบบคือ แบบของ Mealy และ แบบของ Moore
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/t-diag.htm
Notes: ปรับปรุง 30 มีนาคม 2560
หนังสือ ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 2 หน้า 54

## Slide 2: ตาราง 2 แบบ
Mealy Model |  | 
PS | NS/Z | 
 | X=0 | X=1
A | B/1 | C/0
B | B/0 | A/1
C | A/0 | C/0
Moore Model |  |  | 
PS | NS |  | Output
 | X=0 | X=1 | Z
A | C | B | 0
B | B | C | 1
C | B | A | 0
ปัจจุบันอยู่ C ถ้ารับ X=0
ถัดไปจะไป A และ Output=0
เมื่ออยู่ A แล้วรับ X=1
ถัดไปจะไป C และ Output=0
ปัจจุบันอยู่ C ถ้ารับ X=1
ถัดไปจะไป A และ Output=0
เมื่ออยู่ A แล้วรับ X=1
ถัดไปจะไป B และ Output=0

## Slide 3: ตัวอย่าง State Table แบบ Mealy Model
PS | NS/Z | 
 | X=0 | X=1
A | B/1 | C/0
B | B/0 | A/1
C | A/0 | C/0
State Table #01
PS | NS/Z | 
 | X=0 | X=1
A | D/0 | B/0
B | C/0 | B/0
C | B/0 | C/0
D | B/0 | C/1
State Table #02

## Slide 4: ตัวอย่าง State Diagram
B
A
C
1/0
0/0
1/1
0/1
1/0
0/0
State Diagram #1 Mealy Model
ค่า Output จะมีสองค่า
ขึ้นกับค่า Input
B/1
A/0
C/0
1
1
0
0
State Diagram #2 Moore Model
ค่า Output จะมีค่าเดียว
ไม่ขึ้นกับค่า Input
0
1

## Slide 5: ตัวอย่าง State Table & State Diagram แบบ Mealy Model
PS | NS/Z | 
 | X=0 | X=1
A | B/1 | C/0
B | B/0 | A/1
C | A/0 | C/0
(ก) State Table
B
A
C
1/0
0/0
1/1
0/1
1/0
0/0
(ข) State Diagram
(ค) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0
Input | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Present State | PS | A | B | B | A | C | A | C | C | A
Next State | NS | B | B | A | C | A | C | C | A | B
Output Sequence | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_kmutt.pdf

## Slide 6: ตัวอย่าง State Table & State Diagram แบบ Moore Model
PS | NS |  | Output
 | X=0 | X=1 | Z
A | C | B | 0
B | B | C | 1
C | B | A | 0
(ก) State Table
B/1
A/0
C/0
1
1
0
0
(ข) State Diagram
(ค) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1
Input | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Present State | PS | B | C | B | C | A | C | B | B | C
Next State | NS | C | B | C | A | C | B | B | C | A
Output sequence | Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0
1
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_kmutt.pdf

## Slide 7: แบบฝึกหัด State Table & State Diagram แบบ Mealy Model
PS | NS/Z | 
 | X=0 | X=1
A | D/0 | B/0
B | C/0 | B/0
C | B/0 | C/0
D | B/0 | C/1
(ก) State Table
B
A
C
(ข) State Diagram
(ค) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 0, 1, 0, 1, 0, 1
Input | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Present State | PS | A | D | C | B | B | C
Next State | NS | D | C | B | B | C | C
Output Sequence | Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/1

## Slide 8: การลดทอนสภาวะ (State Reduction)
ปัจจุบันอยู่ b ถ้ารับ X=0
ถัดไปจะไป A และ Output=1
เมื่ออยู่ a แล้วรับ X=1
ถัดไปจะไป D และ Output=0
ปัจจุบันอยู่ c ถ้ารับ X=0
ถัดไปจะไป C และ Output=0
เมื่ออยู่ c แล้วรับ X=1
ถัดไปจะไป A และ Output=0
a พิมพ์เล็ก จะได้รู้ว่าเป็น PS
A พิมพ์ใหญ่ จะได้รู้ว่าเป็น NS
Notes: http://narong.ee.engr.tu.ac.th/digital/document/07-Seq.pdf
http://eda.ee.nctu.edu.tw/courses/logic_design/Logic%20Design%20(15).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T9Z66NF5YRk&nohtml5=False

## Slide 9: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [1]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
การลดทอนสภาวะ ก็เหมือนการลดทอดฟังก์ชันบูลีน
คือ ลดความซับซ้อนของวงจร
เมื่อสภาวะลดลง จำนวนวงจรก็จะลดลง
การลดวงจรจะทำได้ต่อเมื่อมีสถานะทัดเทียมกัน (equivalent state)
เริ่มต้นด้วยการเขียน
ตารางอิมพลิเคชั่น
แนวนอนจาก a ไปถึงรองสุดท้าย
แนวตั้งเขียนจาก b ไปถึงตัวสุดท้าย
ตารางนี้ ก็จะแสดงการจับคู่สภาวะ
ได้ครบทุกคู่
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 10: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [2]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
กากบาท x ลงบนคู่สภาวะที่ output ไม่เท่ากัน
จึงเลือกกากบาท x ในแถวที่ไม่มีคู่
ดูจาก Next state
a มี 1 คู่
b มี 1 คู่
c มี 1 คู่
d มี ไม่ครบคู่
e มี 3 ตัวหรือคู่ครึ่ง
แถว d ไม่ครบคู่จึง x หมดทั้งแถว
แถว e ไม่มีคู่กับ a และ d
X X X
X X X
ตัวตั้ง
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 11: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [3]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
จับคู่สภาวะ
เมื่อพบคู่ที่มี NS เหมือนกัน นั่นคือสภาวะ a และสภาวะ b
ผลการจับคู่จึงได้การลดทอนเป็น AE
พบว่า PS – a และ b
หรือคู่สภาวะ ab นั่นเอง
มี NS เหมือนกันคือ c/1
และ a/0 กับ e/0 ไม่ซ้ำกัน
จึงเติม AE ลงในช่อง ab
X X X
X X X
AE
ตัวตั้ง
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 12: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [4]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
จับคู่สภาวะ สภาวะ a และสภาวะ c
เมื่อพบคู่ที่มี NS ต่างกัน ช่อง x=0 คือ C กับ B หรือ BC
เมื่อพบคู่ที่มี NS ต่างกัน ช่อง x=1 คือ A กับ E หรือ AE
จึงเติม BC และ AE ลงช่อง ac
พบว่า PS – a และ c
หรือคู่สภาวะ ac นั่นเอง
มี NS ต่างกันคือ c/1 และ b/1
กับ a/0 และ e/0
จึงเติม BC และ AE ลงในช่อง ac
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 13: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [5]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
จับคู่สภาวะ สภาวะ b และสภาวะ c
เมื่อพบคู่ที่มี PS และ NS เหมือนกัน คือ PS = bc และ NS = CB
พิจารณาช่องที่ x=1 พบว่า E เหมือนกัน
จึงเติม ไม่เติมอะไรในช่อง bc เพราะตัดทอนได้เลย
ช่องสภาวะ bc
ตัดทอนได้เลย
เพราะ ps และ ns เหมือนกันคือ bc และ CB
และ next stat ของทั้ง 2 สภาวะ คือ e
ซึ่งเหมือนกัน
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 14: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [6]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
จับคู่สภาวะ สภาวะ d และสภาวะ e
เมื่อพบคู่ที่มี PS และ NS เหมือนกัน คือ PS = de และ NS = DE
พิจารณาช่องที่ x=1 พบว่า B/1 กับ A/1 ไม่ซ้ำกัน
จึงเติม AB ในช่อง de
จับคู่สภาวะ
เติม AB ในช่อง de
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
AB
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 15: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [7]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
ถ้า PS คู่ใดถูกกากบาททับไปแล้ว
เมื่อเป็น NS ก็ย่อมไม่ทัดเทียม ขีด / ทับได้เลย
เช่น AE ใน ns เมื่อดู ae พบว่าไม่ทัดเทียมมาก่อน คือไม่มีคู่สภาวะ
เมื่อ ae ไม่มีคู่สภาวะ
ทำให้ AE ในช่อง ab ไม่ทัดเทียม
คือ ไม่เป็น equivalent state
จึงขีด / ทับ
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
AB
/
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 16: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [7]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
พิจารณาคู่ที่เหลือ
คือ AE, BC และ AB
ไม่มีคู่สภาวะที่เท่าเทียมกัน
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
AB
/
/
/
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 17: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) [8]
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
นำ state ในแนวนอนมาเขียในแนวตั้ง
ยกเว้น state สุดท้ายคือ e ไม่ต้องเขียน
พิจารณาจากขวาไปซ้าย หากมีคู่ไหนไม่ถูกกากบาท
ให้นำมาเขียนทางขวาของตาราง
X X X
X X X
AE
BC
AE
ตัวตั้ง
AB
/
/
/
นำมาสรุปสภาวะผลลัพธ์
จะได้ A, BC, D, E
จากเดิมที่มี 5 สภาวะก็เหลือ 4
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 18: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (1/6)
(ก) State Table
(ข) Implication Table
ตารางให้ความหมาย
(ค) กากบาทช่องที่ไม่มีคู่สภาวะ
ถ้ามีสภาวะที่ ทัดเทียมกันหลายสภาวะ
สามารถ ตัดสภาวะที่ทัดเทียมกัน ให้เหลือสภาวะเดียว
ที่กากบาทคือไม่มีคู่สภาวะ
หรือที่เป็น Final State
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 19: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (2/6)
(ก) State Table
B
A
C
1/1
0/1
0/1
0/1
1/0
State Diagram Mealy Model
1/0
E
1/0
D
0/0
1/1
0/0
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 20: ตัวอย่างการพิจารณาตัดคู่สภาวะจาก Final State State Diagram นี้มี B กับ E เป็น Final State
https://www.youtube.com/watch?v=diBpF3UCjqQ

## Slide 21: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (3/6)
(ก) State Table
(ง) เติมคู่
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 22: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (4/6)
(จ) ตรวจความทัดเทียม
(ฉ) Equivalent Partition
AE ไม่ทัดเทียมกับ AE , BC จึงแยกคู่ AE ออกจากกัน
เวลาเลือกต้องเลือกจากแนวทั้งที่เป็นตัวแทน
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 23: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (5/6)
(ก) State Table
(ข) Implication Table
(ค) กากบาทช่องที่ไม่มีคู่สภาวะ
(ง) เติมคู่
(จ) ตรวจความทัดเทียม
(ฉ) Equivalent Partition
AE ไม่ทัดเทียมกับ AE , BC จึงแยกคู่ AE ออกจากกัน
เวลาเลือกต้องเลือกจากแนวทั้งที่เป็นตัวแทน
Notes: http://www.thaiall.com/digitallogic/sequential_logic_ch07.pdf
http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part3/st-red.htm

## Slide 24: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (6/6)
BC
A
State Diagram Mealy Model
E
D

## Slide 25: ตารางให้ฝึกทำ State Reduction
(ก) State Table
(ข) Implication Table
(ค) กากบาทช่องที่ไม่มีคู่สภาวะ
(ง) เติมคู่
(จ) ตรวจความทัดเทียม
(ฉ) Equivalent Partition

## Slide 26: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (1/4)
ที่กากบาทคือไม่มีคู่สภาวะ
หรือที่เป็น Final State
พบว่ามี Note เยอะมาก
D=>A แล้ว A=>D ได้ BE

## Slide 27: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (2/4)

## Slide 28: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (3/4)
ในแถว G ไป H เป็น Final State จึงได้มาทั้ง CH และ BG

## Slide 29: การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (4/4)
ในแถว G ไป H เป็น Final State จึงได้มาทั้ง CH และ BG

## Slide 30: ตารางให้ฝึกทำ State Reduction